Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект первой редакции стандарта

ГОСТ Р «ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МОНТАЖНЫХ ШВОВ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ. Технические условия»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Предисловие | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты Национальные Российской федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесение правок, приостановки действия и отмены.» записать ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены» | ГОСТ Р 1.2-2016 заменен с 01.09.2020 на ГОСТ Р 1.2-2020. |
| 1 Область применения |  | Абзац 3, предложение 2; Взамен ... Эти требования определяться стандартами на конструкции, ... записать ... Эти требования определяются стандартами на конструкции, ... | Опечатка. |
| 2 Нормативные ссылки |  | Взамен ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями записать ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов | ГОСТ 17.2.3.02-2014 утратил силу в РФ с 01.01.2020. На территории РФ пользуются ГОСТ Р 58577-2019. |
|  |  | Взамен ГОСТ 24700 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами записать ГОСТ 24700 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам записать ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия |  |
| 4 Технические требования |  | Таблица 1 – удалить «Примечание» - приведена сноска. | Нет примечания, приведена сноска. |
| 6 Требования безопасности и охрана окружающей среды |  | 6.3 – взамен ГОСТ 17.2.3.02 записать ГОСТ Р 58577. | См. выше. |
| 8.6 Оценка долговечности рабочего слоя герметика |  | 8.6.2.1, перечисления 3, 4: взамен - ... (до 80 C с погрешностью измерения не более 2 C) ...; – ... (до минус 40°C с погрешностью измерения не более 2 C). записать - ... (до 80 0C с погрешностью измерения не более 2 0C) ...; – ... (до минус 40 °C с погрешностью измерения не более 2 0C). | Опечатки. |
|  |  | 8.6.2.2, перечисление 1: взамен ... влажности от 10 до 90%. записать ... влажности от 10 % до 90 %; | П.4.14.4 ГОСТ 1.5-2001 - если в тексте стандарта приводят диапазон числовых значений величины, который выражен одной и той же единицей величины, то обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона, за исключением знаков «%», «0C», « ... о». |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru