СП 42.13330.2012 «Градостроительство» (ПЕРЕСМОТР)

Предложения, замечания, вопросы, комментарии

Составил: Блиндер Александр Евгеньевич
Архитектор, Нач.ТО

г. Краснодар

aeblinder@mail.ru

Данная работа не претендует на полноту анализа рассматриваемого документа.

| № | СП 42.13330.2011 (пересмотр) | Предложения, замечания, вопросы, комментарии |
| --- | --- | --- |
| 0 | Введение Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводов правил системы противопожарной защиты. | В каких пунктах СП 42.13330 выражается сохранность материальных ценностей по 384-ФЗ? В каких пунктах СП 42.13330 выражаются требования 261-ФЗ? В случае отсутствия обоснований –исключить. |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения: градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; | градостроительная деятельность [ч.1 ст.1 Градостроительный кодекс РФ (далее ГрК)] Предлагаю указать ссылку на ГрК. Здесь и далее по тексту. [Замечание по оформлению раздела «Термины и определения» в целом] Все термины «разбросаны» по разделу. Нет ни: - порядкового номера каждого из терминов - тематической группировки - алфавитного порядка Всем сводам правил Минстроя России (разных организаций-исполнителей) необходим единый подход в изложении Терминов и определений. Необходимо унифицировать их изложение либо в начале документа, либо в конце документа. Сейчас в каждом документе по-разному. Предлагаю единый подход ко всем СП Минстроя России по присвоению порядкового номера, например: 3.1; 3.2; 3.3 и т.д. Такой подход позволяет дать точную ссылку при формировании: пояснительной записки, замечания эксперта, письма-обращения и т.д. – то есть термин идентифицируется. Для справки сейчас в СП существует три подхода по оформлению: - Б.1; Б.2 и т.д. (СП 59.13330.2012) - 3.1; 3.2 и т.д. (СП 14.13330.2014) - Табличная форма с подгруппами (СП 54.13330.2011) [Относится в целом к Приложению Б] Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил». 6. При разработке проекта свода правил разработчиком учитываются общие требования к построению, изложению и оформлению документов, установленные для национальных стандартов. В разрабатываемом проекте свода правил не допускается дублирование требований национальных стандартов и иных документов. Не допускаются ссылки на документы, информация о которых отсутствует в официальных печатных изданиях федеральных органов исполнительной власти и (или) в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. Переписывание терминов и определений это и есть дублирование. В случае если есть необходимость использовать конкретный термин/понятие – вместо определения указывать первоисточник. (федеральный закон, кодекс и т.д.) |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения: территориальное планирование устойчивое развитие территорий зоны с особыми условиями использования территорий функциональные зоны градостроительное зонирование территориальные зоны правила землепользования и застройки градостроительный регламент объект капитального строительства красные линии территории общего пользования строительство реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) реконструкция линейных объектов капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) капитальный ремонт линейных объектов инженерные изыскания застройщик саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства объекты федерального значения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа система коммунальной инфраструктуры транспортно-пересадочный узел программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа | территориальное планирование [ч.7 ст.1 ГрК] устойчивое развитие территорий [ч.3 ст.1 ГрК] зоны с особыми условиями использования территорий [ч.4 ст.1 ГрК] Остальные термины в левом столбце ПЕРЕПИСАНЫ из Градостроительного кодекса РФ! См. совместно с поз.1 |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения: городской округ внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальное образование межселенная территория благоустройство территории поселения (городского округа) | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 2. Основные термины и понятия ПЕРЕПИСАНЫ из 131-ФЗ! |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения: природные лечебные ресурсы лечебно-оздоровительная местность курорт федерального значения курорт регионального значения курорт местного значения курортный регион (район) | Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Статья 1. Основные понятия ПЕРЕПИСАНЫ из 26-ФЗ! Предлагаю каждому термину присвоить порядковый номер, как это принято в Законах, Технических регламентах и Кодексах. Термины (их определения) в Законах, Технических регламентах и Кодексах являются приоритетными над нормативными документами. Привести в соответствие. |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения: Водоохранными зонами | Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ ч.1 и 2 Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ПЕРЕПИСАН из 74-ФЗ! |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения: промышленная инфраструктура промышленное производство (промышленность) индустриальный (промышленный) парк промышленный кластер | Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе ПЕРЕПИСАНЫ из 488-ФЗ! |
|  | технологическую инфраструктура промышленного кластера | Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» ПЕРЕПИСАН из ПП№779! |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения квартал: Планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами; квартал: Межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети; | Почему в одном нормативном документе два одинаковых термина с разным толкованием? Оставить нужный, второй удалить. |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения озелененные территории: Часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70 % поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом; озелененные территории: Часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70 % поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. | Почему в одном нормативном документе два одинаковых термина с одинаковым толкованием? Исправить. |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения зеленая зона: Территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения. (ГОСТ 17.5.3.01- 01-78) | Почему среди всех терминов именно этот получил ссылку в скобках на первоисточник? Почему такой разный подход по одному проекту документа? |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения: | Предлагаю дополнить разделы «Нормативные ссылки» и «Термины и определения» действующим стандартом - ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения» *Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к озеленению городов. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности стандартизации или использующих результаты этой деятельности. Стандарт содержит 77 Терминов ! В случае если есть необходимость использовать конкретный термины – вместо определения указывать первоисточник - ГОСТ 28329. |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения зона усадебной застройки: Территория, занятая преимущественно одно-двухквартирными 1-2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота; зона коттеджной застройки: Территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности; | п.2 ч.2 Ст.35 Градостроительный кодекс Статья 35. Виды и состав территориальных зон 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; Таким образом, предлагаю использовать данные формулировке в терминологии СП 42.13130.2011 *Дополнительно см. Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями и дополнениями) |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения пешеходная зона: Территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию; | Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения". Пешеходная зона - территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34. 5.33 "Пешеходная зона". Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов. |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения - хранение: - парковка: - автостоянки: - гостевые стоянки: - гаражи-стоянки: -гаражи: | Предлагаю – унифицировать до минимума количество терминов и определений по автостоянкам и изложить их в ОДНОМ документе. В случае необходимости использования термина - давать ссылку на соответствующий нормативный документ или Кодекс, а не дублировать термины и их определения. Термины излагать в единственном числе «автостоянка», «гостевая стоянка» и т.д. С терминами в Сводах правил бардак. Организациям-разработчикам хватит соревноваться кто больше терминов включит в свой документ и изложит их на свое усмотрение. --------------------------- ч.21 ст.1 Градостроительный кодекс: - Парковка --------------------------- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты: 3.1 автостоянка (стоянка для автомобилей): 3.2 автостоянка надземная закрытого типа: 3.3 автостоянка открытого типа: 3.4 автостоянки с пандусами (рампами): 3.23 механизированная автостоянка: 3.35 рампа (пандус): --------------------------- СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки Требования пожарной безопасности: 3.1 cтоянка для автомобилей (автостоянка): 3.2 подземная автостоянка: 3.3 автостоянки с пандусами (рампами): 3.4 механизированная автостоянка: 3.5 автостоянка с полумеханизированной парковкой: 3.6 встроенная автостоянка: --------------------------- ПРОЕКТ первой редакции СП 54.13330 от АО «ЦНИИП жилища» вводит термин: Автостоянка (гараж-стоянка) - Помещение встроенное, пристроенное, встроенно-пристроенное, или отдельно стоящее, для хранения автомобилей, не оборудованное для их ремонта и/или технического обслуживания кроме ручных автомоек, смотровых ям или эстакад. Автостоянки могут располагаться в надземной или подземной части здания, в том числе на открытых площадках (террасах) и на эксплуатируемых кровлях. Термины и определения автостоянок по СП 113.13330. --------------------------- СП 113.13130 (изм.1): 3.6 гараж 3.10 механизированная стоянка автомобилей 3.12 наземная стоянка автомобилей открытого типа 3.13 наземная стоянка автомобилей закрытого типа 3.14 обвалованная стоянка автомобилей 3.18 плавучие стоянки автомобилей 3.19 плоскостная открытая стоянка автомобилей 3.21 полумеханизированная стоянка автомобилей 3.24 постоянное хранение автомобилей 3.25 посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) 3.27 рампа (пандус) 3.29 стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) 3.30 хранение автомобилей боксового типа (парковочный бокс) 3.31 хранение автомобилей манежного типа *3.21 слова «в ячейки хранения» заменено на «в парковочное место». |
|  | п.4.3. В проектах планировки и застройки городских и сельских поселений необходимо предусматривать рациональную очередность их развития. При этом необходимо определять перспективы развития поселений за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Как правило, расчетный срок должен быть до 20 лет, а градостроительный прогноз может охватывать 30—40 лет. 4.20. Участки садоводческих товариществ необходимо размещать с учетом перспективного развития городских и сельских поселений за пределами резервных территорий, предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания, как правило, не более 1,5 ч, а для крупнейших и крупных городов — не более 2 ч. 5.1. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований раздела 10 настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. 5.4. Территории жилой зоны организуются в виде следующих функционально-планировочных жилых образований: - квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории; - район – формируется как группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га. И далее по тексту! | Выдержки из Технического задания к документу: 5. Требования к качеству работ 5.1. Общие требования 5.1.6. В Обязательных требованиях не допускается использование формулировок «как правило», «при соответствующем обосновании», «в случае особой необходимости», «преимущественно», «рекомендуется», «предпочтительно», «могут», «в необходимых случаях» и тому подобными, придающими требованию статус рекомендательного. 5.1.9. Не допускается совмещать в одном пункте свода правил Обязательные требования с Добровольными требованиями. 5.1.10. Обязательные требования не должны содержать ссылок на документы, предназначенные для применения на добровольной основе. *Проверить документ на выполнение требований Технического задания. |
|  | 5. Жилые зоны п.5.1. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований раздела 10 настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. П р и м е ч а н и е — К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания. | 5.1 « В жилых зонах размещаются… гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам». При этом гаражи, согласно СП 113. 13330, это здания и сооружения, предназначенные для хранения, ремонта и технического обслуживания и требуют других условий обслуживания. |
|  | п.5.6 Таблица 2 — Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта | Пункт 2 Примечания определил – «Дома гостиничного типа». Ни одним действующим нормативным документов нет определения и состава таких домов. В пересматриваемом СП 54.1330 такой тип домов также не определен. Предлагаю исключить. *Есть «Арендное жилье» – это специализированный дом или это просто форма заселения-найм? http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishnaya-politika/9/ **Есть «виды Общежитий» – это специализированный дом или это просто форма заселения? **Есть «Жилые апартаменты» – это специализированный дом или это просто форма заселения? Пункт 2 Примечания определил – «Специализированные типы жилища», дать определение или исключить. Таблица больше подходит для расчета параметров комплексной застройки на стадии ППТ для больших жилых районов, где предполагаются разные виды жилья. В границах небольших кварталов (до 5-10 га) данные формулы не применимы, там обычно застройщик выбирает какой-то конкретный тип застройки, т.о. для таких кварталов нужно сделать поправку, что расчет вести не по формуле заселения, а просто из расчета 40 м2 на человека или 30 м2, или 20 м2. |
|  | п.5.6 Таблица 2 — Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта | Предлагаю формулу заселения жилого дома и квартиры установить по заданию на проектирование или поставить прочерк для: Престижного; Массового. Для муниципального жилья и специализированного фонда данные показатели оставить. Как рассчитывать по таблице 2, если форма заселения «смешанного типа», то есть только верхние этажи - это квартиры престижного уровня, а все остальные эконом-класса? Для Престижного класса k=n+1 заменить на k=n. Квартира может быть однокомнатной - 100м2 чем не престижно? |
|  | 7. Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон п.7.1. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 настоящего свода правил. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания. В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных построек – 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. П р и м е ч а н и я 1. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 настоящего свода правил. 2 Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные | «На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.» Предлагаю данное требование исключить! С учетом новых требований СП 14.13330.2014 большинство площадок под застройку, в случае «плохих грунтов см текст документа» должны прибавить один бал по сейсмичности. То есть районы с бальностью 7 баллов перешли на 8 баллов. Таким образом, при реализации данного требования в ПП№1521 данное требование станет обязательным. Это приведет к нарушению квартальной застройки при освоении новых территорий. Снизит инвестиционную привлекательность большинства земельных участков. И для чего тогда проектировщики учитывают различные конструктивные коэф. при расчете фундаментов, несущих конструкций стен и т.д. в сейсмических районах на конкретную бальность, если все равно такие требования прописывают в документах? Чем руководствовались авторы документа при написании данного требования? |
|  | п.7.5 …… Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м: | Как рассчитать минимальную площадь для выгула собак для жилого дома и жилой застройки? Предлагаю минимальные требования изложить в СП 42, а более уточнять в большую сторону в местных или региональных градостроительных нормативах. Практика застройки микрорайонов/кварталов показывает на выделяемые земельные участки администрацией города невозможно разместить нормативные площади Детских площадок, спортивных площадок и т.д. О площадках для выгула собак, говорить не приходиться. Да и где найти такие жилые дома, где на расстоянии 40м от окон жилых и общественных зданий можно размещать такие площадки для выгула собак? В Законе «О домашних животных» записано, что: «Порядок организации, режим выгула собак, отведение мест и требования по содержанию специальных площадок, обеспечение санитарных и других правил определяются органами местного самоуправления в пределах их компетенции». По факту администрация города выделяет площадки для выгула собак через несколько кварталов от жилого дома. Объективно никто из жителей дома не поедет с собакой к месту выгула. Еще, хотелось бы убрать разрыв 10 метров от окон до площадок для отдыха взрослых, если учесть, что по другим нормам (8 метров отступ до пожарного проезда плюс 6 метров пожарный проезд) получается 14 метров минимальный отступ от окон до площадок отдыха взрослого населения, а это значит, что особая группа людей (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями) иногда не могут просто дойти до них. Для того, чтобы поставить элементарные лавочки у входа в подьезд жилого дома необходимо снять это ограничение. |
|  | п.7.5 В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны и быть доступной для МГН. | Предлагаю состав площадок и размеры в минимальном объеме определить в федеральном документе – СП 42.13130, а вот уже дополнения в территориальных нормах и правилах застройки. Необходимо обратно ввести расчет площадок. Это дисциплинирует застройщиков! При размещении и расчете площадок необходимо введение понятие «Озелененность дворовых площадок в процентах от территории»! (например, как в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях») что 50% этих площадок должны быть озеленены и произведена посадка деревьев, т.к. большинство застройщиков закатывают весь двор в асфальт или засыпают спецсмесью (галька с песком), в результате чего ни гулять не находиться в таких дворах, особенно летом, невозможно. В южных регионах это особенно неприятно. Следует нормативно записать требование о запрете уличного покрытия дворовой территории спецсмесью (галька с песком) см. фото ниже. Все стационарные детские площадки должны иметь специальные резиновые сертифицированные покрытия по ГОСТу. Отсутствие четкого регулирования позволяет всем застройщикам на придомовых территориях устанавливать один или несколько игровых снарядов, при этом не учитываются возрастные группы таких площадок. Застройщик использует пробелы в законодательстве или требования рекомендательного характера для сокращения в несколько раз дворовой территории жилых домов при максимальной плотности застройки участка. Это является существенным негативным фактором освоения комплексных территорий. Количество таких объектов в городе увеличивается с каждым годом. Для г. Краснодара климатического подрайона IIIБ, где достаточно активное солнце необходимо предусматривать озеленение в больших объемах, чем в средней полосе России, в том числе посадку кустарников и деревьев. Зеленые насаждения являются отличной солнцезащитой кроме своих природных эстетических особенностей. На придомовых территориях, вновь строящихся многоквартирных жилых домов следует размещать площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного возраста (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (площадки для активных игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках. В свою очередь, в отмененном приказе от 27 декабря 2011 г. № 613 Минрегиона России «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил благоустройства территорий муниципальных образований» были хорошие записи см. Таблицу 13 «Игровое и спортивное оборудование. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей» и раздел 2.12 «Площадки. Детские площадки». *Верховный суд Апелляционное определение № АПЛ15-557 от 17.12.2015 (Отмена приказа от 27 декабря 2011 г. № 613 Минрегиона России) Двор жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2014 г. г. Краснодар Места прохода от подъезда к игровым и спортивным площадкам заблокирован автотранспортом. Отсутствие зеленых насаждений так как их обязательная посадка не регламентируется СП 42.13330 Отсутствие озеленения, вместо это галька и песок (пыль). На первый взгляд мелочи, но по факту оборачивается проблемой для жителей таких придомовых территорий. Необходимы четкие требования в СП 42.13330. Указать, что все дворовые спортивные площадки должны иметь ограждения и спортивное покрытие (а не гальку с песком). Ограждения должны быть рассчитаны на удары мячом. Металлические ворота и другой спортивный инвентарь на площадках должен быть закреплен так, чтобы не создавал угрозу для детей от опрокидывания. Все пешеходные тротуары должны иметь плавный спуск. Детские площадки установленные в землю как на фото никому не нужны. Должно быть резиновое покрытие. Должно нормативно регулироваться СП 42. Застройщику не интересно вкладывать деньги. Правильный подход по устройству основания под детским уличным оборудованием. Не хватает Зеленых насаждений. Осмотр строящегося жилого квартала на улице Базовская (САО) г. Москва http://archsovet.msk.ru/news/stolichnye-dsk-prekratyat-vypuskat-starye-panel-nye-serii-s-2016-goda Жители собрали деньги и высадили кустарники, озеленили, то что удалось озеленить и заказали ограждение для спортивной футбольной площадки, а все это должен был сделать застройщик (если бы были нормы в СП 42.13330) Сегодня органы экспертизы не проверяют по своему содержанию комплектность дворовых территорий детским оборудованием, покрытиями, ограждениями, зелеными деревьями, процентом озеленения и т.д. – это огромное упущение, время это доказало. |
|  | п.9.5. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 3. | СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» п. 2.4. При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять -не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа. В СП 42.13330 упущено разъяснение о высоте кустарников выше оконного проема помещений первого этажа. В СанПиНе скорее также пропустили слово «низа» оконного проема…. Без данного разъяснения в СП 42.13330 кустарники могут загораживать оконные проемы или быть выше низа оконного проема первого этажа. *В существующем жилом фонде можно встретить жилые многоквартирные дома, первые, вторые, а иногда и третьи этажи загораживают деревья с плотной листвой. Инсоляция таких жилых помещений затруднена или невыполнима. О чем свидетельствуют обращения граждан в органы муниципального контроля субъекта с просьбой выписать порубочный билет на дерево (деревья). Опять таки, необходимо озеленять 50% территории, хотя бы для подрайона IIIБ или в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», иначе территории внутридворового пространства остаются не озелененными и перегреваются в летнее время! |
|  | п.10.4 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 5. | Предлагаю записать не просто Радиус обслуживания, а Радиус пешеходной доступности. Радиус обслуживания может выполнять по генплану, а его фактическая доступность гораздо дальше. Для ддо и школ, располагаемых в сельской местности, необходимо ввести примечание, что для ддо и школ возможно увеличение радиуса доступности при организации автобусного доступа к этим объектам. Как показывает опыт последних проектов, если ддо в коттеджной застройке ставить с радиусом 300 метров, то их вместимость за частую не превышает 50, а то и 30 мест, что не очень хорошо, т.к. в таких садиках обслуживающего персонала больше, чем детей и строительство этих садов не экономично. |
|  | п.11.20. На территории жилых районов и микрорайонов в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 25 машино-мест на 1 тыс. жителей. Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330 и СНиП 31-06. ---------------------- Таблица 14 2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02. ---------------------- 12.34 На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии со СНиП 23-01; СП 31.13330; СП 32.13330 и СНиП 41-02. | При написании проекта первой редакции документа использовались нормативные документы, которые уже заменены дважды! СНиП 31-06 заменен на СП 118.13330. Далее в СП 118.13330 вышло изм.1, в настоящий момент на обсуждении изм.№2. --------------------------- СНиП 41-02 заменен на СП 124.13330.2012 Тепловые сети. --------------------------- СНиП 23-01-99* Строительная климатология заменен на СП 131.13330.2012 Строительная климатология |
|  | п.11.22. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2: для гаражей: одноэтажных………………………………………..30 двухэтажных………………………………………………………..20 трехэтажных………………………………………………………..14 четырехэтажных……………………………………………………12 пятиэтажных………………………………………………………..10 наземных стоянок…………………………………………………..25 | Определение размера земельного участка предложено для гаражей, в которых осуществляется техническое обслуживание. А как рассчитывать земельные участки для автостоянок?! |
|  | п.11.25. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10. Примечание 4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. | Примечание п.1, таблицы В.1, Приложения В СП 113.13330, фраза "…свыше 500 машиномест…", а в проекте СП 42.13330 "свыше 300 машиномест" с учетом требования п.4 таблицы 10, СП 42.13330. *Но с учетом новых требований расчета машиномест – 300 машин это катастрофически мало. В таблице 10, в графе «расстояние» и примечаниях 3,4,5,6 употреблен термин «гаражи», а необходим термин «автостоянка» соответствующее разделу 3 СП 113.13330 *СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Таблица 7.1.1 пункт 3 – 500 машиномест |
|  | п.11.25. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10. Т а б л и ц а 10. | Для небольших стоянок, вместимостью менее 10 мест предлагаю вообще разрывы не устанавливать, что позволит устанавливать стоянки для маломобильных групп населения у входов в подъезды или непосредственно у входа в жилой дом при коттеджной и малоэтажной застройке, т.к. сейчас это невозможно, особенно затруднительно при комплексной малоэтажной застройке. Так же необходимо прописать, как именно считать вместимость стоянки? (принцип или методика) Если на одном участке располагается вдоль дороги комплекс из 5-ти стоянок по 10 мест каждая с разрывом между ними 5 метров (для посадки деревьев) то можно считать расстояние или как от 10 мест, принимая каждую индивидуально, или, как от 50 мест, просуммировав их, а это разные нормативы 10 или 25 метров? Экспертиза зачастую пользуется этим пунктом, суммирует такие стоянки и ограничивает застройщиков в территориях для стоянок. В большинстве случаев в последствии застройщики просто строят с нарушениями. Аналогичное требование заложено в другие документы. В настоящее время проектировщик, эксперт и застройщик вынужден смотреть все документы! Таблицу 10 СП 42.13330 следует добавить примечанием подсчета количества машиномест. Например, перед ТРЦ размещены машиноместа, сгруппированные по 49 машин. Всегда возникает вопрос на каком расстоянии друг от друга размещать эти самые 49 машиномест. В нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края принято расстояние 25 м. То есть если расстояние меньше 25 м, то машиноместа суммируются, а если 25м и более, то не суммируются. СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей 4.12* Расстояния от открытых (плоскостных) стоянок автомобилей различной вместимости до зданий и территорий образовательных организаций, лечебных учреждений, площадок и мест отдыха населения, спортивных сооружений общего пользования в жилой застройке следует принимать в соответствии с приложением А настоящего свода правил. Расстояние от жилых и общественных зданий до стоянок автомобилей с числом машино-мест более 300 следует принимать в соответствии с примечаниями к таблице 10 СП 42.13330. При размещении подземных, полуподземных стоянок автомобилей в жилых и общественных зданиях, а также для обвалованных стоянок автомобилей расстояние от въезда-выезда до жилого или общественного здания не регламентируют. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 + 12 пунктов примечаний к таблице СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты 6.11.2 Противопожарные расстояния от надземных и надземно-подземных зданий или сооружений автостоянок до жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям раздела 4 настоящего свода правил. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей должны приниматься: - от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 - не менее 10 м; - от зданий II, III степеней огнестойкости класса С1, а также IV степени огнестойкости классов С0, С1 - не менее 12 м; - от зданий других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности - не менее 15 м. Автостоянки грузовых автомобилей и автобусов размещаются в производственных зонах городов и на территориях промышленных предприятий. |
|  | п.14.22. [последний абзац] Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, наряду с требованиями инсоляции территорий детских игровых и спортивных площадок (не менее 3 ч на 50 % площади участка независимо от географической широты), установлены требования солнцезащиты на территории жилой застройки 3-го и 4-го климатических районов. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест размещения спортивных снарядов, мест отдыха населения) должно обеспечиваться специальными затеняющими устройствами и рациональным озеленением. | МО г. Краснодар относится к IIIБ климатическому подрайону. Исходя из требований от перегрева 50% следует обеспечить «специальными затеняющими устройствами». Для того, чтобы данные решения были реализованы необходимо понимать состав каждой зоны детских игровых и взрослых площадок, мест отдыха населения. И при проведении экспертизы требовать в разделе ГП данные решения. Сегодня данное требования не реализуется с момента его введения! Под «специальными затеняющими устройствами» видимо следует понимать навесы и беседки с покрытием, предохраняющим от нагревания? Можно более конкретно записать как понимать …специальные…перечислить 3-4 примера. По действующему законодательству должны ли технические средства (изделия заводского изготовления) детских игровых площадок, мест размещения спортивных снарядов, мест отдыха населения подлежать обязательной сертификации на перегрев, цветовое выгорание в летний период времени? Существуют ли требования, которые определяют, возрастные категории детских игровых площадок, размещение которых должно входить в укрытие от солнца? Например, возрастные группы детей до трех лет. Предлагаю детально изложить данные требования в СП 42. Так же необходимо прописать о 50 % озеленении территории, которое так же создает здоровый микроклимат и защиту территории от перегрева. А то у нас в Краснодаре, зачастую, дворы в летнее время представляют собой раскаленное поле, а, если для солнцезащиты использовать навесы с шифером, цветным поликарбонатом или металлочерепицей, то дворы превратятся в кошмар. |
|  | 15. Противопожарные требования п.15.1. Противопожарные требования следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). | По разделу в целом. СП 42.13330 раздел 15 должен содержать требования по расстояниям/разрывам до зданий, сооружений, площадок. Выделять отдельные пункты по складам нефти, резервуарам нефти, АЗС и автотранспортным – это все частные случаи. При таком подходе правильно изложить все требования для всех типов зданий и сооружений, либо ничего. Предлагаю записать требование в общем виде: «Противопожарные требования по расстоянию между зданиями и сооружения, а также площадок осуществлять в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности» Обоснование: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. |
|  | Приложение Ж (рекомендуемое) Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков | Должны ли отдельные типы организаций и учреждений, записанных в Приложением В (справочное) СП 118.13330 (изм.1) совпадать по наименованию типа здания с Приложением Ж СП 42.13330 (пересмотр)? Для удобства. Слух режет – «Учреждения народного образования» |
|  | Приложение Ж (рекомендуемое) Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 2.12. Рекомендуемый размер земельного участка поликлиники рассчитывается на число посещений в смену: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект. Подстанции скорой помощи - 0,2-0,4 га на один объект; для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв.м на одно машиноместо. Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м. Вывод: СП 42.13330 устанавливает не менее 0,2 га против 0,5 га в п.2.12 СанПиН 2.1.3.2630-10. При этом норма СанПиНа является обязательной! |
|  | Приложение Ж (рекомендуемое) Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков Детские дошкольные учреждения Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на 1 место Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа | Слово «учреждения» заменить на «организации». Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» изменил наименование «Детские дошкольные учреждения» на Детские образовательные организации (ДОО). Здесь и далее по тексту. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). Проект СП 42.13330 (показатель площади на 1 ребенка) противоречит п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Как все-таки правильно – «младенческого и раннего возраста» или «ясельного возраста»? Это тождественные выражения? Необходимо так же вписать вместимость ДОО и Школ, сейчас описано только для поселений новостроек, а для остального строительства исходя из демографии, но во многих поселениях нет демографии или данные ее затруднены, в связи с чем многие застройщики считают так, как им хочется. Если вписать среднестатистические данные, хотя бы исходя для каждой климатической зоны (т.к. расселение на территории у нас не равномерно), то это облегчит и работу экспертизы и проектировщиков. При этом можно дать ссылку на местные нормативы градостроительного проектирования, если такие имеются. |
|  | Приложение Ж (рекомендуемое) Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 2.12. Рекомендуемый размер земельного участка поликлиники рассчитывается на число посещений в смену: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект. Подстанции скорой помощи - 0,2-0,4 га на один объект; для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв.м на одно машиноместо. Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м. Вывод: СП 42.13330 размер земельного участка не соответствует п.2.12 СанПиН 2.1.3.2630-10. При этом норма СанПиНа является обязательной. |
|  | Приложение Ж (рекомендуемое) Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» *Не выделяет Аптек в «группы от I-VIII». Откуда взялись группы аптек с римскими цифрами? Вывод: Аптеки по группам не выделяются по СанПиН 2.1.3.2630-10 и по СП 158.13330. Ранее в отмененном Пособии к СНиП 2.08.02-89* встречались группы аптек с римскими цифрами. |
|  | Приложение Ж (рекомендуемое) Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков | СанПиН 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных» е)….При расчетах посещаемости уборных за 1 очко принимается 1 унитаз или 2 писсуара. Радиус обслуживания общественных уборных в городах не должен превышать 500-700 м, включая общественные уборные, размещаемые на площадях, около торговых центров и т.д. Вывод: Следует вместо «прибор» записать «очко» и дать уточнение - за 1 очко принимается 1 унитаз или 2 писсуара. |
|  | Приложение Ж (рекомендуемое) Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков *Проверить всю таблицу | Достаточно много граф (позиций), которые не заполнены? Почему? |
|  | Приложение А (обязательное) Перечень законодательных и нормативных документов Своды правил СП 14.13330.2011. «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*».Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. №779. | Пожалуй, единственный проект СП, где указано каким органом власти и приказом утвержден документ. А почему по аналогии не указали для остальных документов? Исключить. |
|  | Приложение А (обязательное) Перечень законодательных и нормативных документов Конституция Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации Градостроительный кодекс Российской Федерации Водный кодекс Российской Федерации Федерации Лесной кодекс Российской и т.д. | Конституцию Российской Федерации вписывать в нормативный документ это уже перебор. Исключить из нормативных ссылок постановления правительства, кодексы и федеральные законы. |
|  | Приложение К (рекомендуемое) Нормы расчета стоянок автомобилей Здания и сооружения и т.д. | Для зданий и сооружений расчетное количество машино-мест занижено в несколько 10-ов раз. Выводы основаны на наблюдениях застройки новых микрорайонов и жалоб граждан в муниципальные органы. Где в городе сегодня можно встретить: Поликлиника на 100 посещений 2-3 машиноместа Больницы на 100 коек 3-5 машиноместа Парки культуры и отдыха на 100 чел 5-7 машиномест и т.д. проверить все Приложение К Какими Статистическими данными и каких Годов (может 1970 г) руководствовались авторы документа по установлению нормативных расчетных показателей машиномест для городов? Показатели явно не отвечают уровню автомобилизации городов. Такие показатели при сдаче объектов в эксплуатации будут неизбежно приводить к острому дефициту стоянок автомобилей и перегрузкой улично-дорожной сети. В данном расчете нет показателей для ДОО и школ, что в последнее время очень актуально, в связи с удаленностью этих объектов и доступом к ним на личном автотранспорте, вдоль улиц и границ ДОО и Школ утром возникает транспортный коллапс, иногда перекрывая даже несколько улиц, т.к. отсутствуют не только парковки, но и элементарные карманы для подъезда автотранспорта. А если учесть, что многие школы вообще расположены в глубине кварталов, на расстоянии 25 метров от красной линии, во многих дворах многоэтажной жилой застройки утром и вечером, так же возникает большой коллапс! Данный вопрос должен быть нормативно отрегулирован конкретными требованиями в СП 42! |
|  | Приложение К (рекомендуемое) Нормы расчета стоянок автомобилей П р и м е ч а н и я 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 2 .В столицах республик, городах-курортах и городах – центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. | Методики расчета постоянных мест хранения автомашин для жилых многоквартирных домов –нет. СП 42.13330 до сих пор указывает лишь на расчет исключительно гостевых автостоянок. Машиноместа жильцов, то есть собственников жилья никак не учитываются в расчете. Почему? Из положений примечаний неясно: - Должен ли для каждого субъекта РФ и муниципального образования дополнительно учитываться региональный коэффициент автомобилизации населенного пункта? - Закреплена ли законодательно эта функция за ГИБДД - коэффициент автомобилизации? Если другой орган, то кто? - В течении какого периода должен обновляться этот коэффициент? - Источник опубликования? - Где взять Методику расчета для стоянки автобусов и автомобилей (п.2 примечания)? Должен ли для каждого субъекта РФ учитываться, дифференцированный подход расчета м/м на исторически сложившуюся застройку города? |
|  | Библиография [1] СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей [2] СП 35-105-02 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Все СП Госстроя России в развитие СНиП 35-01 были актуализированы см. ниже. Выбрать нужные заменить в библиографии и по тексту проекта документа: СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения СП 148.13330.2012 Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования СП 147.13330.2012 Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции СП 149.13330.2012 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования СП 146.13330.2012 Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования СП 142.13330.2012 Здания центров ресоциализации. Правила проектирования СП 150.13330.2012 Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования СП 145.13330.2012 Дома-интернаты. Правила проектирования СП 143.13330.2012 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования СП 144.13330.2012 Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования |
|  | Библиография [12] НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности | СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» Исключить НПБ. См. ст 13 184-ФЗ «О техническом регулировании» Доказательной базой являются стандарты и своды правил. |
|  | Библиография [11] ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей | Статус: Частично действует. совместное письмо Госстроя России № 9-18/527 от 24.10.00 г. и ГУГПС МВД России № 20/22/3784 от 30.10.00 г. Далее документ был заменен на СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей. В настоящий момент на СП 113.13330.2011 с обсуждаемым изменением №3. Если в ВСН 01-89 осталось что-то ценное предложите внести в окончательную редакцию СП 113.13330 Исключить ВСН 01-89 из документа. См выше. |
|  | Библиография [15] Пособие к МГСН 2.01-99* Энергосбережение в зданиях. Потребность в теплозащите [16] Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов | Исключить. |
|  | [НА ПОНИМАНИЕ] | «Про написание «машиноместа» В СанПиНах, СП МЧС и СП Минстроя России используются разные сокращения по: СанПиН – «м/м» (примеч.п.3 Таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) СП Минстрой России – «машино-место» (п.3.26 СП 113.13330.2012 (изм.1) СП МЧС России – «машиноместо» (СП 154.13130.2013, п.5.2.6) Выбрать оптимальный термин и привести к единому написанию. |
|  | [НА ПОНИМАНИЕ] | При актуализации СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений в СП 42.13330 в Пояснительной записке было указано об исключении – слова «селитебная» с заменой на жилые зоны. Сейчас при пересмотре уже СП 42.13330.2011 вновь вернули слова «селитебная». Это сделано намеренно или просто недосмотрели? |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | «О придомовых территориях и их критериях определения» Как определить границы Придомовой территории? Придомовая территория тождественна Границам отвода земельного участка многоквартирного жилого дома? Где это записано? Предлагаю ввести термин и определение «Придомовая территория – это…» Критерии определения. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» п. 3.7. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придомовой территории. п. 2.3. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. *Термин «придомовая территория» настоящими нормами не установлен. Есть только общее описание его функциональных зон и требования к ним. *Подразумевается ли требованиями СанПиН п.2.3 под гостевыми стоянками автотранспорта – гостевые стоянки автотранспорта персонала? Термина гостевые стоянки автотранспорта персонала и требования к ним не существует в нормативных документах Минстроя России. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее ГрК РФ) Статья 48 Архитектурно-строительное проектирование 1.Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы)…….. Действующей законодательной и нормативной базой Минстроя России установлено размещение объекта, его функциональных зон в границах отвода земельного участка (ГПЗУ). В то время как нормативной базой Роспотребнадзора СанПиН 2.1.2.2645-10 устанавливает в части размещения гостевых стоянок автотранспорта персонала за границами отвода земельного участка (Придомовой территории), что является противоречием ГрК РФ. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Приложение Б (обязательное). Термины и определения гостевые стоянки: Открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон; Для исключения дальнейших коллизий по термину «гостевые стоянки» следует разделить для четкого учета на: «гостевые стоянки посетителей жилых зон» «гостевые стоянки для общественных помещений встроенных в жилые здания» Указать, что оба возможных термина входят в состав термина «гостевые стоянки» Ст.36 Жилищного кодекса: Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: ... 4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | «О нормах накопления бытовых отходов и расстояниях до …в единственном нормативном документе» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [ДЕЙСТВУЕТ] *Приложение М (Рекомендуемое) Нормы накопления бытовых отходов СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» [ДЕЙСТВУЕТ] СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». [ДЕЙСТВУЕТ] Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФС, 1982 год [ДЕЙСТВУЕТ] Методические рекомендации по определению Временных нормативов накопления ТБО. Методические рекомендации СЗО ФГУП "Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами Госстроя России" [ДЕЙСТВУЕТ] Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва 1999 год [ДЕЙСТВУЕТ] СП 4.13130.2009 п.4.16 Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и строений. [ОТМЕНЕН] В новом СП 4.13130.2013 требование отсутствует. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». [ДЕЙСТВУЕТ] п.3.7.6. Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. Решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 N 19 п.6 (ред. от 17.06.2015) [ДЕЙСТВУЕТ] «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» 5.На придомовой территории в границах земельных участков многоквартирных домов должны быть предусмотрены площадки (спортивные, для игр детей и отдыха взрослых, сушки белья, установки контейнеров для сбора бытовых отходов и мусора) и стоянки для хранения автомобилей в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Решение городской Думы Краснодара от 19.07.2012 N 32 п.13 (ред. от 21.10.2014) [ДЕЙСТВУЕТ] "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар" Таблица 11 Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов). 41. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления определяется на основании расчета объемов мусороудаления и в соответствии с требованиями раздела III "Производственная территория" настоящих нормативов градостроительного проектирования. Площадки для установки контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора, должны быть с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченным бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) либо ограждением по периметру и иметь подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом, лечебных учреждений должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. и т.д. Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения 1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.3.7. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон. Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией общеобразовательной организации контейнерных площадках жилой застройки. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 3.18. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. Допускается использование других специальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией дошкольной образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки. Вывод: Следует четко в одном нормативном документе федерального уровня определить все требования по мусоросборным площадкам (бакам): cоставу площадок, размерах территорий, расстояний санитарных и пожарных, расчетное количество мусорных баков и другие технические нормативы к площадкам. Предложение отдельным пунктом прописать о нераспространении на площадки придомовой территории мусорных баков, расположенных на территории детской образовательной организации или образовательной организации. Прошу установить требования к Системам заглубленного сбора и хранения твердых бытовых отходов: 1. Мусорным контейнерам, размещенным под землей, на подъемной платформе. Типа «PUZER», «MOLOK» или эквивалент. 2. Мусорные контейнеры на подъемных платформах из цокольных или подвальных этажей. Проектировщики современных зданий часто сталкиваются с проблемой нехватки площадей, в том числе под места сбора мусора. А жесткие санитарные нормы еще никто не отменял. Но выход есть – оборудовать площадку для сбора мусора на подъемной платформе. В режиме накопления отходов площадка с мусорными баками или с контейнером находятся на подземном этаже (в опущенном положении). Для вывоза отходов площадку с баками или контейнером поднимают на уровень земли. Данные решения применимы на стесненных территориях, в исторической застройке и т.д. 3.Презентация подземных мусорных контейнеров - http://www.newecotech.ru |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | «Об отсутствии ЕДИНОЙ действующей методике расчета норм накопления отходов для расчета количества мусорных контейнеров в жилых домах многоквартирных» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФС, 1982 год Методические рекомендации по определению Временных нормативов накопления ТБО. Методические рекомендации СЗО ФГУП "Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами Госстроя России" Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва 1999 год Вывод: СП Минстроя или Санпин должен устанавливать единую методику норм накопления отходов для расчета количества мусорных контейнеров в жилых домах многоквартирных? Предлагаю записать в СП 42, что все остальные методики кроме настоящей считать утратившими силу. Возможно инициировать отмен остальных Методик. |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | Добавить уточнения по тексту документа при необходимости. СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта" Вступил в силу с 14 ноября 2015 г. |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | 5 октября 2015 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Федеральный закон № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает, в том числе, понятие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Минспорт о ГТО: http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/fiz-ra-papk/4384/ «Методические рекомендации по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных источников» (далее – Методические рекомендации) подготовлены в соответствии с «Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №1165. http://gto.ru/files/docs/04_guidelines/02.pdf Предлагаю в СП 42.13330 установить минимальные требования (нормы расчета, расстояния и т.д.) по устройству таких площадок для различных типов зданий где они могут быть размещены. |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | Предлагаю указать нормативные ссылки на стандарты с общими положениями, (выбрать базовые): ГОСТ Р 53102-2008 Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения ГОСТ Р 55872-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сеток. Общие требования. ГОСТ Р 54847-2011 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний канатных дорог. Общие требования ГОСТ Р ЕН 1777-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования; ГОСТ Р 52300 – 2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования. ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования ГОСТ Р 54415-2011 Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования ГОСТ Р 53130-2008 Безопасность аттракционов. Общие требования Предложения по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры. Письмо Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 14.12.2010 № 42053-115/14. Рекомендации Министерства образования и науки России по развитию сети плоскостных физкультурно-спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях, в том числе межшкольных физкультурно-спортивных сооружений. Рекомендованы экспертным советом Министерства образования и науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации для использования в общеобразовательных учреждениях. Рекомендации Объединения учителей физической культуры России по оснащению территории общеобразовательных учреждений в части детской игровой и спортивной инфраструктуры. Предложения по оснащению территории общеобразовательных учреждений в части детской игровой и спортивной инфраструктуры. Основные принципы проектирования, строительства и модернизации объектов игровой и спортивной инфраструктуры. Рекомендации АПСИ по оснащению детско-юношеской спортивно-игровой инфраструктуры по месту жительства и учебы. Данные рекомендации предназначены для руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | В связи с нехваткой парковочных мест по факту места прохода пешеходов всегда заставлены машинами см. рис.1 Протискиваться вдоль грязных автомашин или ходить по газону не правильно. Предлагаю в местах прохода от подъездов через дорогу на территорию детских игровых площадок предусматривать в обязательном порядке стационарные устройства (болларды), которые гарантируют жителям дома свободный проход см. рис.2 Требование закрепить нормативно. Рис.1 Рис.2 |
|  | [ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ] | Предлагаю внести пункт с требованием к тротуарам и пешеходным дорожкам на придомовых территориях жилых многоквартирных домов. В случае примыкания парковочных мест см. рис. Непосредственно к тротуару, тротуар минимальная ширина тротуара должна быть увеличена на 500мм. Это глубина на сколько корпус автомобиля заезжает на тротуар. Данное требование особенно актуально для проезда маломобильных групп населения (инвалид-колясочник, мама с коляской и т.д.) На рис слева это не характерно так Бульвар досточно широкий. |

Выводы:

Предлагаемая новизна документа:

- Ввести подраздел «Уличное детское и спортивное оборудование. Благоустройство». Установить минимальные требования состава игрового и спортивного оборудования в зависимости от росто-возрастных особенностей детей на придомовых территориях многоквартирных жилых домов. Установить какие группы игрового и спортивного оборудования должны быть защищены от солнечного перегрева. Установить минимальные расстояния между детским уличным оборудованием.

- Введения норм площади и минимальных расстояний площадок ГТО на придомовых территориях и объектах ДОО; ОО.

- Установление требований по системам заглубленного сбора и хранению твердых бытовых отходов. Вопрос вынести на согласительное совещание с Роспотребнадзором.

Общие выводы:

- Числовые значения (показатели) в проекте СП 42.13330 проверить на соответствие с СанПинами и другими СП Минстроя России.

- Проверить документ на выполнение требований Технического задания.

Руководитель Технического отдела, Архитектор											А.Е.Блиндер

(aeblinder@mail.ru)

ООО "Девелопмент-проект", г. Краснодар