Отзыв на первую редакцию проекта ГОСТ Сосуды и аппараты стальные сварные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| п.6.2 | С целью разъяснения подхода к проектированию аппаратов в случае кратковременного превышения при срабатывании предохранительного устройства рабочего давления над технологическим расчетным (читать максимально допустимого РАБОЧЕГО) давлением требуется дополнить п.6.2 после фразы "... рабочего давления в пределах 10%" следующей информацией, а именно: "При повышении давления в сосуде или аппарате во время действия предохранительных устройств более чем на 10 %, по сравнению с максимально допустимым рабочим давлением, элементы аппарата должны рассчитываться на расчетное давление, равное 90 % давления при полном открытии клапана или предохранительного устройства." Обращаю внимание, что под термином максимально допустимое расчетное давление не должно пониматься расчетное давление с учетом гидравлического столба или кратковременное превышение. |  |
| п.4.4 | В п.4.4 второе предложение дополнить ссылкой на ГОСТ 31842 и ГОСТ 31838. |  |
|  | Принимая во внимание то, что в приложении 1 к ТР ТС 032/2013 дана противоречивая информация о значениях "переходной" температуры ползучести по сравнению с данными в НТД (например: ГОСТ 14249, ГОСТ 5520) необходимо в проекте ГОСТ ___01 представить информацию по температурам при которых необходимо учитывать ползучесть материалов. Данную информацию можно изложить как в тексте документа (по аналогии с формулировкой из третьего абзаца п.5.1.1 ГОСТ 32388), так и в приложениях к ГОСТ____.01. Примечание Несмотря на то,что механические свойства материалов не могут поменяться при переиздании Стандартов или Регламентов на данный момент существуют разночтения по температурам: По приложению 1 к ТР ТС В соответствии с информацией, указанной в ТР ТС 032, температура перехода ползучести для углеродистой и низколегированной сталей принята равной 400 град. Цельсия, что на 20 град. Цельсия выше по сравнению с принятыми допущениями в расчетных нормах по проектированию оборудования (пример: ГОСТ 14249, ГОСТ Р 52857.1 и т.п.). Аналогичное положение в ТР ТС (увеличение значения температуры перехода ползучести) с ХМ сталями. В соответствии с нормами расчета ГОСТ 32388 значение температуры для углеродистой и низколегированной сталей, при которой необходимо учитывать длительную прочность равно 370 град. Цельсия, а по др. документам данное значение составляет 350 град. Цельсия. По ГОСТ: Существуют разночтения в классификации сталей 16ГС и 09Г2С (пример: в соответствии с ГОСТ 5520-79 прил.2 для сталей 16ГС и 17ГС предел ползучести и длительную прочность необходимо учитывать при температурах свыше 380 град. Цельсия.), а по расчетным ГОСТ 14249 и ГОСТ Р 52857.1 для низколегированной стали 09Г2С И 16ГС данная температура св. 420 град. Цельсия. |  |
| п.8.2 | П.8.2 проекта ГОСТ __.01 необходимо дополнить ссылкой на необходимость учета при определении допускаемых напряжений для сосудов, работающих с сероводородосодержащими средами, требований ГОСТ ____.10. |  |

Организация:

Составитель отзыва                        __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                                     (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

Контакты

E-mail: