Отзыв на первую редакцию проекта ГОСТ Сосуды и аппараты стальные сварные. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и наружном давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| Часть 03 | Расчеты укрепления отверстий. ГОСТ часть 03. На рисунке Б1 - б "Сферическое днище при внешних статических нагрузках на штуцер" рисунок читается неоднозначно: приложена только одна нагрузка и один момент. Предлагаю выполнить рисунок по аналогии с ASME (см. рис.1) Также в случае если в сосуде есть отводы, колена, или калачи, то часто неоднозначно читается приложение нагрузок к нему. Предлагаю дополнить подобным вариантом (см. рис.2). | Рис.1 Рис. 2 |
|  | Кроме того, в связи с тем что различные проектные организации используют различные обозначени и индексы для сил и моментов, предлагаю исправить наименование для возможной идентификации их, а именно - на листе 4 с расшифровкой приложенных сил, указано следующее: "Fz Fx Fy – внешняя осевая и внешние поперечные силы в месте пересечения оси штуцера с образующей цилиндрической обечайки или выпуклого днища" Что не однозначно определяет которая сила - которая. Предлагаю разделить на три графи с наименованием каждой, например: "Внешняя осевая сила в месте пересечения оси с образующей.....", "Внешняя тангенциальная сила", "Внешняя продольная сила....." |  |

Организация

Составитель отзыва                        __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                                     (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

Контакты

E-mail: