Отзыв на первую (окончательную) редакцию проекта стандарта ……

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| 8.4.3.1 СП 266.1325800.2016 | Третий и четвертый абзацы пункта 8.4.3.1 из СП 266: Анкерные устройства должны быть установлены вдоль оси трубобетонного элемента на участке длиной равной двум диаметрам трубы в каждую сторону от узла передачи нагрузки. Анкерные устройства следует располагать равномерно по сечению трубы и ее длине. Вопрос вызывает формулировка "...на участке длиной равной двум диаметрам трубы...", так, например, выполнив расчетные положения пункта 8.4.3.2, достаточно 8-ми анкеров, которые можно было бы расположить на длине менее двух диаметров трубы. Тогда как правильно понимать данный пункт? Вариант 1: " Требуемое количество анкеров необходимо расположить на участке длиной (не больше и не меньше) равной двум диаметрам трубы в каждую сторону..." Вариант 2 (при подтверждении расчетами, кажется ближе): " Требуемое количество анкеров следует располагать на участке длиной равной не более двух диаметров трубы в каждую сторону..." Формулировку пунктов можно было бы подправить, выяснив какой из вариантов корректный. | При обосновании расчетом в соответствии с п. 8.4.3.2: Анкерные устройства должны быть установлены вдоль оси трубобетонного элемента на участке длиной не более двух диаметров трубы в каждую сторону от узла передачи нагрузки. Анкерные устройства следует располагать равномерно по сечению трубы и ее длине. |

Руководитель подразделения,

ответственного за подготовку отзыва    __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                               (подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Составитель отзыва                              Рук. группы отдела СК                  ____________________                      Анкудинов А.Н.

(должность)                                          (подпись)                                        (инициалы, фамилия)