Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект национального стандарта

ГОСТ Р «БЛОКИ ОПАЛУБКИ ИЗ АРБОЛИТА. Технические условия»

(1-я редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Предисловие | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ Р 1.0-2004 ... записать ГОСТ Р 1.0-2012 ... | ГОСТ Р 1.0-2004 заменён с 01.07.2013 на одноимённый ГОСТ Р 1.0-2012. |
| 2 Нормативные ссылки |  | Взамен ГОСТ 9570-84 ... записать ГОСТ 9570-2016 ... | ГОСТ 9570-84 заменён с 01.11.2017 на одноимённый ГОСТ 9570-2016. |
|  |  | Взамен ГОСТ 28984–2011 Модульная координация размеров в строительстве записать ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Обращаем Ваше внимание - ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия действует до 01.03.2021, далее одноимённый ГОСТ 31108-2020 | Внимание! |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 56592–2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Технические условия записать ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 19222-2019 Арболит и изделия из него. Общие технические условия | Ссылка приведена в разделе 3 и далее по тексту, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов | Ссылка приведена в п.5.14.4, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка грузов | Ссылка приведена в п.5.14.5, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия | Ссылка приведена в п.9.1, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия | Ссылка приведена в разделе 9, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия | Ссылка приведена в разделе 9, отсутствует в разделе 2. |
| 5 Технические требования |  | 5.6.2, абзац 3, предложение 1: Взамен Прочность на растяжение при изгибе наружных стенок блоков должно также выдерживать ... записать Прочность на растяжение при изгибе наружных стенок блоков должна также выдерживать ... | Опечатка. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846; +7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru