Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на первую редакцию проекта

СП «ЗДАНИЯ ИЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МОДУЛЕЙ. Правила проектирования»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ 13109–97 записать ГОСТ 32144-2013 | ГОСТ 13109-97 утратил силу в РФ с 01.07.2014. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 32144-2013. |
|  |  | Взамен ГОСТ 22845-2018 Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы записать ГОСТ 22845-2018 Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Обращаем Ваше внимание на ГОСТ 31108–2016 Цементы общестроительные. Технические условия! С 01.03.2021 вступит в силу одноимённый ГОСТ 31108-2020, разработанный взамен ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 10178-85. | Обращаем Ваше внимание! |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации записать ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. | П.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 – в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения и наименования этих документов, размещая их в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. При этом аббревиатуры, которые применены в указателе для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и технических стандартов, должны быть расшифрованы. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 51732–2001 записать ГОСТ 32396-2013. | ГОСТ Р 51732–2001 отменен с 01.01.2015. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 32396-2013 |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 55224-2012 Цементы для транспортного строительства записать ГОСТ Р 55224-2012 Цементы для транспортного строительства. Технические условия. | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 52382–2010 записать ГОСТ 34305-2017. | ГОСТ Р 52382–2010 отменен с 15.02.2020. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ 34305-2017. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 56178-2014 Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия записать ГОСТ Р 56178-2014 Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия. | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен ГОСТ Р ИСО 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения записать ГОСТ ISO 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия. | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Взамен СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1) записать СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. | СП 1.13130.2009 заменён с 19.09.2020 на одноимённый СП 1.13130.2020. |
|  |  | Взамен СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением № 1) записать СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. | СП 2.13130.2012 заменён с 12.09.2020 на одноимённый СП 2.13130.2020 |
|  |  | Обращаем Ваше внимание на СП 5.13130.2009! Свод правил СП 5.13130 разбит на три отдельных свода правил: АУПТ, АУПС и перечень зданий, подлежащих защите данными установками - СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020, которые вступят в силу с 1 марта 2021 года: - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (Заменяет СП 5.13130.2009 в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения); - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Заменяет СП 5.13130-2009 в части требований к установкам пожаротушения автоматическим); - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». | Обращаем Ваше внимание! |
|  |  | Обращаем Ваше внимание на СП 10.13130.2009! СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) действует до 26.01.2021. С 26.01.2021 начнет действовать СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила. | Обращаем Ваше внимание! |
|  |  | Взамен СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах» записать СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах» (с Изменением № 1). | Изменение № 1 к СП 14.13330.2018 действует с 27.06.2020. |
|  |  | Взамен СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции» (с Изменением № 1) записать СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции» (с Изменениями № 1, 2). | Изменение № 2 к СП 16.13330.2017 действует с 05.06.2020. |
|  |  | Взамен СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» записать СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с Изменением № 1). | Изменение №1 к СП 17.13330.2017 действует с 19.08.2019. |
|  |  | Взамен СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с Изменениями № 1, 2) записать СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с Изменениями № 1, 2, 3). | Изменение № 3 к СП 22.13330.2016 Действует с 23.05.2020. |
|  |  | Взамен СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с Изменением № 1) записать СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с Изменениями № 1, 2). | Изменение № 2 к СП 28.13330.2017 действует с 23.05.2020. |
|  |  | Взамен СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с Изменениями № 2, 3) записать СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с Изменениями № 1, 2, 3). | Изменение №1 к СП 54.13330.2016 Действует с 15.04.2020. |
|  |  | Взамен СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» записать СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с Изменением № 1). | Изменением № 1 к СП 63.13330.2018 действует с 23.05.2020. |
|  |  | Взамен СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» записать СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с Изменениями № 1, 2, 3, 4). | К СП 118.13330.2012 разработаны и действуют четыре изменения. |
|  |  | Взамен СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением № 1) записать СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменениями № 1, 2). | Изменение № 2 к СП 134.13330.2012 действует с 25.06.2020. |
| 5 Основные строительные материалы и изделия |  | Пункт 5.2.1 – взамен ГОСТ 8487 записать ГОСТ 8478. | Опечатка. |
| 8 Шахты лифтов |  | Пункт 8.1 – взамен ГОСТ Р 52382 записать ГОСТ 34305-2017. | См. выше. |
| 21 Внутренние инженерные сети и системы |  | Пункт 21.5.2, абзац 2 – взамен ГОСТ 13109 записать ГОСТ 32144. | См. выше. |
|  |  | Пункт 21.5.8, абзац 2 – взамен ГОСТ Р 51732 записать ГОСТ 32396. |  |
|  |  | Пункт 21.7.5: - абзац 1 - обращаем Ваше внимание на СП 5.13130, действует до 01.03.2020; - абзац 2 – взамен 1,5 ± 0,1 м записать (1,5 ± 0,1) м. | См. выше. П.8.5 ГОСТ 8.417-2002 - при указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным отклонением. |
|  |  | Пункт 21.7.8 - обращаем Ваше внимание на СП 5.13130, действует до 01.03.2020. | См. выше. |
|  |  | Пункт 21.7.9, последнее предложение - взамен фактичеси записать фактически. | Пропущена буква. |
|  |  | Пункт 21.7.11 - обращаем Ваше внимание на СП 5.13130, действует до 01.03.2020. | См. выше. |
| Библиография |  | Удалить в разделе Библиография и по тексту проекта СП: [9] РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ | РД 78.145-93 прекратил действие в связи с введением РД 78.36.006-2005 "Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации". РД 78.36.006-2005 письмом ГУВО МВД России от 10.06.2014 № 36/2307 не подлежит применению в связи с утратой актуальности. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru