Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект (первая редакция)

ГОСТ Р «АНКЕРЫ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ

НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ. Общие технические условия»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ Р 56733 Здания и сооружения. Метод определения удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции записать ГОСТ Р 56733 Здания и сооружения. Расчет удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции | ГОСТ Р 56733-2015 заменён с 01.04.2021 на ГОСТ Р 56733-2020 |
|  |  | Взамен ГОСТ Р 57787 Крепления анкерные в строительстве. Термины и определения. Классификация записать ГОСТ Р 57787 Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация | Указано неточное наименование документа |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 3282 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия | Ссылка приведена в п.6.3.4, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля | Ссылки приведены в п.7.1, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ Р 56731 Анкеры механические для крепления в бетоне. Методы испытаний | Ссылка приведена в п.8.16, отсутствует в разделе 2. |
| 5 Конструкция и размеры |  | Пункт 5.1: взамен ... 8±0,5 мм ... 30±1 мм ... 60±1 мм ... записать ... (8±0,5) мм ... (30±1) мм ... (60±1) мм ... | П.4.15.6 ГОСТ 1.5-2001 - при необходимости установления в стандарте предельных (допускаемых) отклонений от номинальных значений показателя (параметра, размера) числовые значения (номинальные и предельные) указывают в скобках. |
| 6 Общие технические требования |  | Пункт 6.1.9, предложение 1: взамен ... согласно требований ГОСТ Р 56733 ... записать ... согласно требованиям ГОСТ Р 56733 ... | Предлог "согласно" в русском языке не употребляется с родительным падежом. Данный предлог является предлогом дательного падежа (согласно чему?); Значит, правильно писать следует так - согласно (чему?) требованиям. |
|  |  | Пункт 6.3.2, предложение 1: взамен ... в диапазоне температур, соответствующему температурам эксплуатации ... записать ... ... в диапазоне температур, соответствующем температурам эксплуатации ... | Опечатка. |
|  |  | Пункт 6.3.3, предложение 1: взамен ... стеклонополенный полиамид ... записать ... стеклонаполненный полиамид ... | Опечатки. |
|  |  | Пункт 6.5.2: взамен ... не должны выделять вредных и токсичных веществ в концентрациях, опасных для здоровья человека и оказывать вредного воздействия на окружающую среду ... записать ... не должны выделять (какие ?) вредные и токсичные вещества в концентрациях, опасных для здоровья человека и оказывать (какое ?) вредное воздействие на окружающую среду ... | Опечатки. |
| 8 Методы испытаний |  | Пункт 8.18: взамен ... согласно требований ГОСТ Р 58768 ... записать ... согласно требованиям ГОСТ Р 58768 ... | Предлог "согласно" в русском языке не употребляется с родительным падежом. Данный предлог является предлогом дательного падежа (согласно чему?); Значит, правильно писать следует так - согласно (чему?) требованиям. |
| 10 Указания по эксплуатации |  | Пункт 10.2: взамен ... согласно требований ГОСТ 31937 ... записать ... согласно требованиям ГОСТ 31937 ... |  |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530

albutovaep@anhp.rosneft.ru