Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект

СП «ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

(первая редакция)

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ 24570–81 (СТ СЭВ 1711-79) Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования выполнения работ записать ГОСТ 24570–81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования | Неточно указаны обозначение и наименование документа. |
|  |  | Взамен СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» записать СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением № 1) | Изменение №1 к СП 14.13330.2018 действует с 27.06.2020. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | Ссылка приведена в 3.1, 5.4 и далее, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия | Ссылка приведена в 6.8, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия | Ссылка приведена в Таблице И.1 Приложения И, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-620-77 Трубы |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-1424-86 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020 мм для газонефтепроводов |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-1138-82 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020, 1220 мм для газонефтепроводов | Ссылка приведена в Таблице И.1 Приложения И, отсутствует в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-1698-90 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020, 1220 мм для газонефтепроводов |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-1680-90 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм для трубопроводов тепловых электростанций и тепловых сетей из стали марки ВСт3сп5 |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-1270-84 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 820 мм для магистральных газонефтепроводов |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-1464-87 Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром 1420 мм из стали марки 10Г2ФБ |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-954-80 Трубы стальные электросварные спиральношовные диаметром 530-1420 мм для трубопроводов тепловых сетей |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-808-78 Трубы электросварные спиральношовные из углеродистой стали 20 для трубопроводов атомных электростанций |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-190-82 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-460-75 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ТУ 14-3-1128-82 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений |  |
|  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 550-2020 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия |  |
| Библиография |  | Взамен [3] Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. записать [3] Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя") ИЛИ [3] Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 N 787) | Указано неточное наименование документа. |
|  |  | Взамен [10] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» записать [10] Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" | Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 утратил силу с 01.01.2021 связи с изданием Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192. С 01.01.2021 действует Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР

Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект»

+7 (3955) 579 846;

+7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru