Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект СП «Вахтовые поселки. Требования пожарной безопасности»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | ГОСТ 12.4.009 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание | ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание | Указано неполное наименование документа. |
|  |  | Дополнить нормативную ссылку: «ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» | Ссылка приведена в 4.13, отсутствует в разделе 2. |
| 4 Общие положения | 4.12 Мобильные (инвентарные) здания (сооружения) должны соответствовать документации заводов-изготовителей и должна включать сведения, предусмотренные [1] [2] [3]. | 4.12 Мобильные (инвентарные) здания (сооружения) должны соответствовать документации заводов-изготовителей, которая должна включать сведения, предусмотренные [1] [2] [3]. | Несвязное предложение. |
|  | Пункт 4.16, предложение 3: Запрещается любая вырубка деревьев и кустарников на расстоянии: 1 км от русл нерестовых рек, 250 м от русл мелководных рек, 50 м - от ключей и ручьев. | Запрещается любая вырубка деревьев и кустарников на расстоянии: 1 км от русл нерестовых рек, 250 м от русел мелководных рек, 50 м - от ключей и ручьев. | Склонение существительного «русло» во множественном числе в родительном падеже (от чего?) – русел. |
| 5 Требования к территории и размещению зданий и сооружений | 5.1.2 Зонирование вахтовых поселков, используемых при обустройстве нефтяных и газовых месторождениях необходимо учитывать требования СП 231.1311500. | 5.1.2 При зонировании вахтовых поселков, используемых при обустройстве нефтяных и газовых месторождений, необходимо учитывать требования СП 231.1311500. | Несвязное предложение. |
|  | 5.2.10 Минимальное расстояние от зданий складов, навесов, открытых площадок для хранения баллонов с кислородом, азотом, хлором, горючими газами до зданий и сооружений вахтового поселка зданий должно быть не менее 50 м | 5.2.10 Минимальное расстояние от зданий складов, навесов, открытых площадок для хранения баллонов с кислородом, азотом, хлором, горючими газами до зданий и сооружений вахтового поселка должно быть не менее 50 м | Лишнее слово. |
| 9 Система пожарной сигнализации и автоматические установки пожаротушения | 9.6 На объектах вахтового поселка предусмотреть 10 % процентный резерв кабельной продукции и технических средств, используемых для обеспечения работоспособности систем автоматической противопожарной защиты объектов. | 9.6 На объектах вахтового поселка предусмотреть 10-процентный резерв кабельной продукции и технических средств, используемых для обеспечения работоспособности систем автоматической противопожарной защиты объектов. | Верный вариант написания - 10-процентный или 10 %-ный. |
| 12 Источники наружного противопожарного водоснабжения | 12.6 Вахтовые послеки должны быть … | 12.6 Вахтовые посёлки должны быть .. | Опечатка. |
| 13 Внутренний противопожарный водопровод | Предложение 1: Здания и сооружения оборудуются внутренним противопожарным водопроводом с соответствии с требованиями СП 10.13130. | Здания и сооружения оборудуются внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с требованиями СП 10.13130. | Опечатка. |