Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380150001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 к СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции.

Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнить в проект Изменения № 1 к СП 128.13330.2016: |
| 2 Нормативные ссылки |  | Дополнить в раздел 2: Заменить ссылку «ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 …» на «ГОСТ ISO 898-1-2014 …» | ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 отменен с 01.01.2017. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ ISO 898-1-2014. |
|  |  | Заменить ссылку «ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 …» на «ГОСТ ISO 898-2-2015 …» | ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 отменён с 01.01.2018. На территории РФ пользуются одноимённым ГОСТ ISO 898-2-2015. |
|  |  | Заменить ссылку «ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия» на «ГОСТ 32484.1-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования» | ГОСТ Р 52643-2006 отменён с 01.07.2018. На территории РФ пользуются ГОСТ 32484.1-2013. |
|  |  | Заменить ссылки «ГОСТ Р 52644-2006 (ИСО 7411:1984) Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия»; «ГОСТ Р 52645-2006 (ИСО 4775:1984) Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия» на «ГОСТ 32484.3-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек» | ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006 отменены с 01.07.2018. На территории РФ пользуются ГОСТ 32484.3-2013. |
|  |  | Заменить ссылку «ГОСТ Р 52646-2006 (ИСО 7415:1984) Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия» на «ГОСТ 32484.5-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы». | ГОСТ Р 52646-2006 отменён с 01.07.2018. На территории РФ пользуются ГОСТ 32484.5-2013. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 нормативные ссылки: ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия ГОСТ 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия ГОСТ 18482-2018 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | Ссылки приведены в таблице 1, отсутствуют в разделе 2. |
|  |  | Дополнить в раздел 2 нормативную ссылку: ГОСТ 17232-99 Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | Ссылка приведена в таблице 3, отсутствует в разделе 2. |
| 5 Материалы для конструкций и соединений |  | Дополнить в раздел 5: Пункт 5.8, абзац 3. Заменить нормативные ссылки «ГОСТ Р ИСО 898-1, ГОСТ Р ИСО 898-2» на «ГОСТ ISO 898-1, ГОСТ ISO 898-2» | См. выше. |
|  |  | Дополнить в раздел 5: Пункт 5.8, абзац 4, изложить перечисления в новой редакции: для фрикционных соединений - удовлетворяющие требованиям ГОСТ 32484.1 и ГОСТ 32484.3, а их конструкцию и размеры - по ГОСТ 32484.3, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ 32484.3, ГОСТ 32484.5 и ГОСТ 32484.1; для фланцевых соединений - удовлетворяющие требованиям ГОСТ 32484.1 и ГОСТ 32484.3, а их конструкцию и размеры - по ГОСТ 32484.3, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ 32484.1, ГОСТ 32484.3. | Корректировка в связи с отменой ссылочных документов – см. выше. |